附件2：

| 项目名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微电机 | DJ20 | 4 | （1）可高温高压消毒，转速40000r/min； （2）输出动力强劲稳定， 峰值输出功率150W， 输出扭矩2.86N·cm； （3）自动风冷技术，温升小，高速运行不发烫。 | 提供的配件必须为原厂生产，而且是全新、未曾使用过的部件，配件的采购渠道必须符合国家相关法律法规。 |
| 颅骨铣手柄 | XJ6 | 4 | （1）快速铣刀安装接口，可高温高压消毒； 配置有可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360°自由旋转； (3)无级调速，最高输出转速 40000r/min。 |  |